## Slide 1: Переходные процессы в электрических цепях.
Законы коммутации и начальные условия

## Slide 2: Законы коммутации и начальные условия
Коммутацией будем называть изменение параметров цепи или схемы цепи. Коммутация цепи производится мгновенно. Но переход от исходного режима работы к последующему установившемуся процессу происходит не мгновенно, а в течение некоторого времени. Дело в том, что каждому состоянию цепи соответствует определенный запас энергетических и магнитных полей. Переход к новому режиму связан с изменением энергий этих полей. Энергия и = C* - не изменяется мгновенно, т.к. производная от энергии по времени есть мощность, которая есть конечная величина.
Итак: энергия магнитного и электрического полей изменяется плавно, без скачков, что обуславливает принцип непрерывности во времени потокосцепления индуктивности и электрического заряда емкости.
(0-)(0) (0-)=(0)
L*(0-)(0) C*(0-)(0)

## Slide 3
Законы коммутации и начальные условия
Первый закон коммутации: В начальный момент после коммутации ток в индуктивности остается таким же, каким он был непосредственно перед коммутацией, а затем плавно изменяется. Это справедливо, т.к. = , а если бы потокосцепление могло бы изменятся скачкообразно, то = = ∞.
Второй закон коммутации : В начальный момент коммутации напряжение на емкости остается таким же, каким оно было непосредственно перед коммутацией, а затем плавно изменяется. Это справедливо т.к. q=C* , а = = ∞ , если q-электрический заряд изменится скачком.
Значит в электрических цепях могут скачкообразно меняться :
1) Токи в сопротивлениях, и емкостях, ист. напряжения;
2) Напряжения на сопротивлениях, и индуктивностях, ист. тока;
Значение тока в индуктивности и напряжение на емкости в момент коммутации называются независимыми начальными условиями.

## Slide 4
Обычно принимаем момент коммутации t=0.
Обозначим : непосредственно перед коммутацией : (0-) и(0-) , а в начальный момент после коммутации (0) и (0).
Тогда законы коммутации :
(0-)(0)
(0-)= (0)
1) При нулевых начальных условиях, т.е. (0-)=0 и (0-)=0, индуктивность равносильна разрыву цепи, а емкость - К.З.
2) В случае ненулевых начальных условий, т.е. (0-)≠0 и (0-) ≠0, то индуктивность – источник тока (0) , а емкость – источник напряжения (0).
Наряду с независимыми н.у. при расчете переходных процессов используются понятием зависимые начальные условия, т.е. значение токов, напряжений и их производных в начальный момент времени (t=0).
Законы коммутации и начальные условия

## Slide 5: Установившийся и свободный режим в электрических цепях при расчете переходных процессов
Пусть какая-либо э.д.с. e(t) включается в цепь
содержащую последовательно соединенные r,L,c :
Интегро-дифференциальное уравнение имеет вид :
r + +
Продифференцируем его, по t :
+ r +
Решение такого уравнения представляется в виде суммы частного решения неоднородного уравнения и общего решения однородного уравнения.
1) Частное решение это установившийся режим цепи (t-->∞)
2) Общее решение – это поведение цепи при отсутствии внешних источников электрической энергии и заданных н.у. Функции, определяемые общим решением называются свободными составляющими :
+ r + или характеристическое уравнение :

## Slide 6: Установившийся и свободный режим в электрических цепях при расчете переходных процессов
Если корни характеристического уравнения обозначить через и , то : общее решение:
, где
- постоянные интегрирования, которые определяются из начальных условий.
3) Полный переходный ток в цепи равен сумме установившегося и свободного токов :
.
На основании законов коммутации можно найти начальные условия , тогда
или :
При нулевых н.у. :
,
В зависимости от порядка дифференциальных уравнений, описывающих исследуемые переходные процессы различают цепи первого, второго и более высоких порядков.

## Slide 7: Переходные процессы в цепях первого порядка
Характеристическое уравнение определяет порядок цепи.
Алгоритм решения задач классическим методом:
1) Расчет режима работы цепи до коммутации и определяется Н.Н.У.
2) Производится расчет режима работы эл. цепи в установившемся режиме.
3) Составляется характеристическое уравнение, по решению которого делается вывод о виде свободной составляющей.
4) Определяются зависимые начальные условия для искомых функций на основании Н.Н.У. и законов Кирхгофа для t=0.
5) Определяются постоянные интегрирования.
6) Найденные установившиеся и свободные токи или напряжения складываются.
7) Строятся графики.