## Slide 1: Операторный метод расчета переходных процессов
Операторный метод расчета переодных процессов в цепях с сосредоточенными параметрами

## Slide 2
Операторный метод расчета переодных процессов в цепях с сосредоточенными параметрами
Основные положения операторного метода.
Т.к. дифференциальные уравнения переходных процессов в линейных цепях представляю собой линейные уравнения с постоянными коэффициентами, то их можно интегрировать операторным методом. Это впервые было показано русским ученым Ващенко-Захарченко в 1862г., который основывался на работах Лапласа, О. Хевисайда.

## Slide 3
Сущность операторного метода заключается в том, что задана функция вещественной переменной(обычно время t), называемой оригиналом, сопоставляется другая функция комплексного переменного , называемая изображением.
При этом производные, интегралы от оригинала выражаются алгебраическими функциями от изображения и начальных значений самой функции, её производных и интегралов.
Поэтому система интегро-дифференциальных уравнений относительно оригиналов заменяется системой алгебраический уравнений относительно их изображений. Затем решается полученная система алгебраических уравнений. Определяются изображения искомых функций. Затем при помощи обратного преобразования – оригиналы, т.е. искомые функции времени.
Постоянной интегрирования нет, т.к. все начальные условия учитываются из интегро-дифференциальных уравнений.
Операторный метод расчета переодных процессов в цепях с сосредоточенными параметрами

## Slide 4: Операторный метод расчета переходных процессов
Прямое преобразование Лапласа

## Slide 5: Прямое преобразование Лапласа
Пусть – функция действительного переменного t, заданная в области t >0 и равная нулю при t <0, возрастает не быстрее показательной функции, т.е.
при t >0, где
M и - постоянные, положительные и действительные, t – переменная времени. - показатель роста функции .

## Slide 6: Прямое преобразование Лапласа
Функция имеет ограниченный рост, если показатель роста конечен. Если имеет ограниченный рост, то
сходится абсолютно и является аналитической функцией комплексного переменного в полуплоскости
Это уравнение и представляет собой прямое преобразование Лапласа.
Функция ) – ограниченная; - изображение.
Т.е. оригинал и изображение – пара функций действительного переменного р, которые связаны преобразованием Лапласа.

## Slide 7
Каждый оригинал имеет единственное изображение и наоборот.
Соответствие между оригиналом и изображением записывается так:
или .
- знак соответствия.
Другая условная форма записи соответствия:
.
Ранее использовалось преобразование по Парсону:
В настоящее время в теории автоматического регулирования и радиотехнике применяется преобразование Лапласа, имеющее прямую связь со спектральным преобразованием Фурье.
Прямое преобразование Лапласа

## Slide 8
Рассмотрим как с помощью преобразований Лапласа можно получить изображения некоторых функций. При переходных процессах часто предполагается, что до времени t=0 источник энергии не действует и при t <0 он равен нулю. Если эта функция, отображающая источник тока или напряжения имеет ограниченный рост(постоянная тока и sin обязательно ограничены), то она может рассматриваться как оригинал. В ТОЭ, автоматике и радиотехнике существует понятие единичной функции:
Она обозначается но обычно условно записывается
,
т.е. , при Re p >0.
Прямое преобразование Лапласа

## Slide 9
Если произвести умножение единичной функции на любую функцию времени, то при t >0 она остается без изменений U=0 при t <0. Например, показательная функция:
т.е. можно записать условно
где – произвольное комплексное число.
т.е. , при Re(p-q) >0, при Re p > Re q.
Прямое преобразование Лапласа